Устройство приточной вентиляции

Назначение  изделия.

Устройство приточной вентиляции  Air предназначено для снабжения отапливаемых помещений свежим, очищенным и подогретым наружным воздухом. Исключается образование холодных сквозняков.

Устройство  и  принцип   работы.

Устанавливается непосредственно под радиатор отопления (батарею).

В наружной стене, ниже радиатора или за ним  располагается воздушный канал диаметром 100 мм, посредством которого наружный воздух попадает в систему.

Конвекционный поток, нагреваемый радиатором воздуха, создаёт под радиатором зону пониженного давления, куда увлекается подготовленный (подогретый и отфильтрованный) воздух из устройства. В результате в помещение подается свежий, чистый и теплый воздух.

Важнейшим фактором является авторегуляция системы, т.е. количество подаваемого устройством  наружного воздуха напрямую зависит от интенсивности отопления, что исключает выстуживание  помещения.

Работа системы основана на естественной циркуляции воздуха, поэтому  для её эффективной  работы  необходима хорошая  вытяжная  вентиляция.

Технические  характеристики.

Air-300          Air-500

Производительность, куб.м/час                                                       32                  54

Масса, кг, не более                                                                            3,5                  4,5

Максимальный перепад давлений (Pнаруж – Pпомещ), Pa          15                   15

Габаритные размеры, мм:

- ширина                                                                                                       115

- высота                                                                                                      286

- длина                                                                                              362                  562

Нет потребления электроэнергии. Не требует подключения (подсоединения) к  коммуникациям